Технічне завдання

Інженерний захист на 3 км автомобільної дороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта – Лучисте до дороги Алушта – Судак – Феодосія (капітальний ремонт; завершення робіт)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розбирання існуючих споруд |  |  |  |
| 1 | Зрiзування середнього чагарника i дрiбнолiсся у грунтах природного залягання кущорiзами на тракторi | га | 1,058 | Л.к. 3-1-1 |
| 2 | Згрiбання зрiзаного або викорчуваного середнього чагарника i дрiбнолiсся викорчовувачами-збирачами на тракторi з перемiщенням до 50 м | га | 1,058 | Л.к. 3-1-1 |
| 4 | Спалювання з перетрушуванням валiв з середнього чагарника, дрiбнолiсся i корiння викорчовувачами- збирачами на тракторi | га | 1,058 | Л.к. 3-1-1 |
| 5 | Розбирання металевої бар'єрної огорожі | 100м | 1,88 | Л.к. 3-1-1 |
| 6 | Брухт металевий | т | 4,6624 | Л.к. 3-1-1 |
| 7 | Розбирання збірних залізобетонних водовідвідних лотків | 100м3 | 0,12 | Л.к. 3-1-1 |
| 8 | Розбирання бетонного водовідводного лотка | м3 | 9 | Л.к. 3-1-1 |
| 9 | Розбирання бутової кладки підпірних стін | м3 | 244 | Л.к. 3-1-1 |
| 10 | Розбирання залiзобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м | м3 | 9,42 | Л.к. 3-1-1 |
| 11 | Перевезення сміття до 16 км | т | 549 | Л.к. 3-1-1 |
|  | Розбирання існуючого дорожнього одягу |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 4,75 | Л.к. 3-1-2 |
| 2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | 100м3 | 5,48 | Л.к. 3-1-2 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 1218,6 | Л.к. 3-1-2 |
|  | Земляне полотно |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,61 | Л.к. 3-1-3 |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,9 | Л.к. 3-1-3 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 3137,9 | Л.к. 3-1-3 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 1,51 | Л.к. 3-1-3 |
| 5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,76 | Л.к. 3-1-3 |
| 6 | Перевезення грунту до 2 км (без навантаження) | т | 1573,2 | Л.к. 3-1-3 |
| 7 | Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за 11 прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см | 1000м3 | 0,76 | Л.к. 3-1-3 |
| 9 | Полив водою ущiльнювального грунту в насипах (50%) | 1000м3 | 0,38 | Л.к. 3-1-3 |
| 10 | Планування укосiв i полотна насипiв механiзованим способом, група грунтiв 3 | 1000м2 | 10,564 | Л.к. 3-1-3 |
| 11 | Відсипка вирiвнювальних призм з щебеню | 100м3 | 2,4 | Л.к. 3-1-3 |
|  | Водовідводний лоток на ПК 25+40 – ПК 26+38 |  |  |  |
| 1 | Ремонт залізобетонної труби діам.0,8м | 100м шва | 0,15 | Л.к. 3-1-4 |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,44 | Л.к. 3-1-4 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 910,8 | Л.к. 3-1-4 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,44 | Л.к. 3-1-4 |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,22 | Л.к. 3-1-4 |
| 6 | Улаштування щебеневої основи лотка | м3 | 33 | Л.к. 3-1-4 |
| 7 | Улаштування монолітного дна лотка,бетон В20 | 100м3 | 0,88 | Л.к. 3-1-4 |
| 9 | Улаштування кам'яної кладки стін лотка на цементному розчині | м3 | 188 | Л.к. 3-1-4 |
| 11 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 3,6 | Л.к. 3-1-4 |
| 12 | Улаштування кам'яної кладки парапету на цементному розчині | м3 | 47 | Л.к. 3-1-4 |
| 13 | Улаштування стяжок цементних М-50 товщиною 80 мм по парапету | 100м2 | 1,2 | Л.к. 3-1-4 |
| 15 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 300 мм | 1000м | 0,006 | Л.к. 3-1-4 |
| 16 | Улаштування екрану застінного дренажу | 100м3 | 0,24 | Л.к. 3-1-4 |
| 18 | Улаштування щебеневого дренажу | 100м3 | 1,04 | Л.к. 3-1-4 |
| 20 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 100 мм | 1000м | 0,038 | Л.к. 3-1-4 |
| 21 | Улаштування кам'яної кладки існуючих оголовків | м3 | 2 | Л.к. 3-1-4 |
| 22 | Улаштування рисберми з бутового камню на вихідному оголовку | 100м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-4 |
| 24 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,1 | Л.к. 3-1-4 |
| 25 | Перевезення грунту до 2 км (без навантаження) | т | 207 | Л.к. 3-1-4 |
| 26 | Засипка траншей i котлованiв з перемiщенням грунту до 10 м, групагрунтiв 3 | 1000м3 | 0,1 | Л.к. 3-1-4 |
| 28 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 1 | Л.к. 3-1-4 |
| 29 | Полив водою ущiльнювального грунту в насипах (50%) | 1000м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-4 |
| 30 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 3 | 1000м2 | 0,147 | Л.к. 3-1-4 |
|  | Водовідводний лоток на ПК 27+96 – ПК 28+70 |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,192 | Л.к. 3-1-5 |
| 2 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 397,44 | Л.к. 3-1-5 |
| 3 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,192 | Л.к. 3-1-5 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1 | Л.к. 3-1-5 |
| 5 | Улаштування щебеневої основи лотка | м3 | 12 | Л.к. 3-1-5 |
| 6 | Улаштування монолітного дна лотка,бетон В20 | 100м3 | 0,48 | Л.к. 3-1-5 |
| 7 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм | т | 0,396 | Л.к. 3-1-5 |
| 8 | Улаштування кам'яної кладки стін лотка на цементномурозчині | м3 | 63 | Л.к. 3-1-5 |
| 9 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 1,44 | Л.к. 3-1-5 |
| 10 | Улаштування стяжок цементних М-50 товщиною 50 мм по парапету | 100м2 | 0,61 | Л.к. 3-1-5 |
|  | Водовідний лоток на ПК 28+52 – ПК 28+69 |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,045 | Л.к. 3-1-6 |
| 2 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 93,15 | Л.к. 3-1-6 |
| 3 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,045 | Л.к. 3-1-6 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,02 | Л.к. 3-1-6 |
| 5 | Улаштування щебеневої основи лотка | м3 | 3 | Л.к. 3-1-6 |
| 6 | Улаштування монолітного дна лотка,бетон В20 | 100м3 | 0,14 | Л.к. 3-1-6 |
| 7 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм | т | 0,091 | Л.к. 3-1-6 |
| 8 | Улаштування кам'яної кладки стін лотка на цементномурозчині | м3 | 20 | Л.к. 3-1-6 |
| 9 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,32 | Л.к. 3-1-6 |
| 10 | Улаштування стяжок цементних М-50 товщиною 50 мм по парапету | 100м2 | 0,15 | Л.к. 3-1-6 |
|  | Улаштування дренажу на ПК 28+01-ПК 29+11 (ліворуч) |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,133 | Л.к. 3-1-7 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,12 | Л.к. 3-1-7 |
| 3 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,24 | Л.к. 3-1-7 |
| 4 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 496,8 | Л.к. 3-1-7 |
| 5 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,24 | Л.к. 3-1-7 |
| 6 | Улаштування монолітного екрану, бетон В15 | 100м3 | 0,24 | Л.к. 3-1-7 |
| 7 | Улаштування фільтруючих матів | 1000м2 | 0,293 | Л.к. 3-1-7 |
| 9 | Улаштування закритих дренажiв з труб ПХВ, діаметр 220 мм | 100м | 0,81 | Л.к. 3-1-7 |
| 12 | Улаштування кам'яного дренажу | 100м3 | 1,11 | Л.к. 3-1-7 |
| 14 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах | 10м3 | 0,1143 | Л.к. 3-1-7 |
| 15 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 1 | Л.к. 3-1-7 |
| 16 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,027 | Л.к. 3-1-7 |
| 17 | Улаштування монолітного дна колодязю, бетон В15 | 100м3 | 0,012 | Л.к. 3-1-7 |
| 18 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,145 | Л.к. 3-1-7 |
| 20 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, групагрунтiв 3, 4 | 100м3 | 1,45 | Л.к. 3-1-7 |
| 21 | Полив водою ущiльнювального грунту в насипах (50%) | 1000м3 | 0,0725 | Л.к. 3-1-7 |
| 22 | Планування площ механiзованим способом, групагрунтiв 3 | 1000м2 | 0,255 | Л.к. 3-1-7 |
|  | Дорожній одяг |  |  |  |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1000 м2 | 0,476 | Л.к. 3-1-8 |
| 2 | Перевезення сміття до 16 км (без навантаження) | т | 74,36 | Л.к. 3-1-8 |
| 3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв, товщина нижнього шару 16 см /проведення робiт наоднiй половинi проїжджої частини при систематичномурусi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 8,165 | Л.к. 3-1-8 |
| 5 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 20- 40 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв, товщина верхнього шару 12 см /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 1000м2 | 7,913 | Л.к. 3-1-8 |
| 7 | Розлив в'яжучих матерiалiв 0,8л/м2 /проведення робіт на однiй половинi проїжджої частини присистематичному русi транспорту на другiй/ | т | 5,8264 | Л.к. 3-1-8 |
| 8 | Улаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей проведення робiт на однiйполовинi проїжджої частини при систематичному русiтранспорту на другiй/ | 1000м2 | 7,283 | Л.к. 3-1-8 |
| 12 | Розлив в'яжучих матерiалiв 0,3л/м2 /проведення робіт на однiй половинi проїжджої частини присистематичному русi транспорту на другiй/ | т | 0,504 | Л.к. 3-1-8 |
| 13 | Улаштування вирiвнюючого нижнього шару з щільної крупнозернмстої асфальтобетонної сумiшi тип Б, марки ІІ iз застосуванням укладальникiв асфальтобетону /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100т | 1,1638 | Л.к. 3-1-8 |
| 15 | Улаштування вирiвнюючого верхнього шару з щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi тип Б, марки ІІ iз застосуванням укладальникiв асфальтобетону /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100т | 0,4209 | Л.к. 3-1-8 |
| 17 | Розлив в'яжучих матерiалiв 0,3л/м2 /проведення робіт на однiй половинi проїжджої частини присистематичному русi транспорту на другiй/ | т | 2,6889 | Л.к. 3-1-8 |
| 18 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 смiз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистихсумiшей проведення робiт на однiйполовинi проїжджої частини при систематичному русiтранспорту на другiй/ | 1000м2 | 8,963 | Л.к. 3-1-8 |
|  | ПОКРИТТЯ УЗБІЧЧЯ ТА ТРОТУАРІВ |  |  |  |
| 22 | Укрiплення обочин щебеневою сумiшшю товщиною 12см | 1000м2 | 0,595 | Л.к. 3-1-8 |
| 24 | Улаштування основи пiд тротуари з щебеню товщиною12 см | 100м2 | 4,69 | Л.к. 3-1-8 |
| 25 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттiв тип Г, марки ІІ тротуарiв iз литоїдрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 4см | 100м2 | 4,69 | Л.к. 3-1-8 |
| 29 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 3,78 | Л.к. 3-1-8 |
|  | Улаштування поверхневого водовідводу |  |  |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ПРИСТІННИХ ЛОТКІВ 191пм |  |  |  |
| 1 | Планування дна лотка ручним способом, група грунтiв 4 | 1000м2 | 0,134 | Л.к. 3-1-9 |
| 2 | Улаштування монолітного бетону В20 дна лотка | 100м3 | 0,172 | Л.к. 3-1-9 |
| 3 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з поздовжнiх лоткiв зi збiрного бетону | 100м3 | 0,0636 | Л.к. 3-1-9 |
|  | УЛАШТУВАННЯ КЮВЕТНИХ ЛОТКІВ БЕЗ ШПОР 213 пм |  |  |  |
| 5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,12 | Л.к. 3-1-9 |
| 6 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 250,8 | Л.к. 3-1-9 |
| 7 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,12 | Л.к. 3-1-9 |
| 8 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,12 | Л.к. 3-1-9 |
| 9 | Улаштування щебеневої основи лотка | м3 | 34 | Л.к. 3-1-9 |
| 10 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,31 | Л.к. 3-1-9 |
| 11 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з поздовжнiх лоткiв зi збiрного бетону | 100м3 | 0,0776 | Л.к. 3-1-9 |
| 13 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,055 | Л.к. 3-1-9 |
| 14 | Улаштування монолітного бетону В20 дна лотка | 100м3 | 0,015 | Л.к. 3-1-9 |
| 15 | Улаштування прокладки з рубероїду | 100м2 | 0,26 | Л.к. 3-1-9 |
| 16 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, групагрунтiв 3 | 100м3 | 0,21 | Л.к. 3-1-9 |
| 17 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 3 | 1000м2 | 0,22 | Л.к. 3-1-9 |
|  | Верхова підпірна стіна на ПК 20+39 – ПК 21+40 |  |  |  |
| 1 | Улаштування щебеневої підготовки | м3 | 0,84 | Л.к. 3-1-11 |
| 2 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,084 | Л.к. 3-1-11 |
| 3 | Улаштування бутобетонних пiдпiрних стiн | 100м3 | 0,09 | Л.к. 3-1-11 |
| 4 | Улаштування бетонного екрану застінного дренажу | 100м3 | 0,415 | Л.к. 3-1-11 |
| 5 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | 1000м | 0,0036 | Л.к. 3-1-11 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  | Л.к. 3-1-11 |
| 6 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 4,4 | Л.к. 3-1-11 |
| 7 | Засипка дренажу екскаваторами, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0044 | Л.к. 3-1-11 |
| 8 | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм | 100м2 | 0,036 | Л.к. 3-1-11 |
|  | Низова підпірна стіна з габіонів на ПК 20+28 – ПК 20+90,8 (праворуч) |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,964 | Л.к. 3-1-13 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,29 | Л.к. 3-1-13 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 2055,51 | Л.к. 3-1-13 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,993 | Л.к. 3-1-13 |
| 5 | Укріплення поверхні габіонними матрацами | 10 м2 | 45,6 | Л.к. 3-1-13 |
| 6 | Габіонний матрац 3х2х0,23м ПВХ | шт | 12 | Л.к. 3-1-13 |
| 7 | Габіонний матрац 4х2х0,23м ПВХ | шт | 18 | Л.к. 3-1-13 |
| 8 | Габіонний матрац 4х2х0,3м ПВХ | шт | 30 | Л.к. 3-1-13 |
| 9 | Геотекстиль "Пінема ТСМ" 400 | м2 | 498 | Л.к. 3-1-13 |
| 10 | Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів | 10 м3 | 20,4 | Л.к. 3-1-13 |
| 11 | Коробчатий габіон 2х1х1м ПВХ | шт | 48 | Л.к. 3-1-13 |
| 12 | Коробчатий габіон 1,5х1х1м ПВХ | шт | 60 | Л.к. 3-1-13 |
| 13 | Коробчатий габіон 2х1х0,5м ПВХ | шт | 18 | Л.к. 3-1-13 |
| 14 | Дрiт в'язальний оцинкований, дiаметр 3,2 мм | т | 0,215 | Л.к. 3-1-13 |
| 15 | Камiнь бутовий М400-600 для заповнення габіонів | м3 | 385 | Л.к. 3-1-13 |
| 16 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше длярозклінцовки | м3 | 17 | Л.к. 3-1-13 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  |  |
| 17 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше ( об'єм 230х1, 15=264,5) | м3 | 264,5 | Л.к. 3-1-13 |
| 18 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,2645 | Л.к. 3-1-13 |
| 19 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 2,3 | Л.к. 3-1-13 |
| 20 | Улаштування бетонного парапету,В20 | 100м3 | 0,22 | Л.к. 3-1-13 |
| 22 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | 100м3 | 0,22 | Л.к. 3-1-13 |
| 23 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских сiток, дiаметр арматури, мм понад 12 до 18 | т | 0,094 | Л.к. 3-1-13 |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,094 | Л.к. 3-1-13 |
| 25 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,096 | Л.к. 3-1-13 |
| 26 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,42 | Л.к. 3-1-13 |
|  | Низова підпірна стіна на ПК 22+71 – ПК 23+05 |  |  |  |
|  | Разборка грунта с погруз кой на автомобили | м3 | 74 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Доработка вручную | м3 | 5,9 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Перевозка грунта на 16 км | тн | 161,8 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Работа на отвале | м3 | 149 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Планировка дна траншеи ручным способом | м2 | 92 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 9,2 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Устройство фундаментов подпорных стен из бутобетона | м3 | 107 | Л.к. 3-1-14 |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 4 | 1000м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-14 |
| 2 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 62,1 | Л.к. 3-1-14 |
| 3 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 4 | 1000м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-14 |
| 4 | Улаштування бутобетонних пiдпiрних стiн | 100м3 | 0,7 | Л.к. 3-1-14 |
| 5 | Улаштування деформаційних швів з досок | 100м2 | 0,44 | Л.к. 3-1-14 |
| 6 | Улаштування бетонного екрану застінного дренажу | 100м3 | 0,14 | Л.к. 3-1-14 |
| 7 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | 1000м | 0,029 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  | Л.к. 3-1-14 |
| 8 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (об"єм 43 х1, 15=49,45) | м3 | 49,45 | Л.к. 3-1-14 |
| 9 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, групагрунтiв 3 | 1000м3 | 0,04945 | Л.к. 3-1-14 |
| 10 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,43 | Л.к. 3-1-14 |
| 11 | Улаштування кам'яної кладки парапету | м3 | 15 | Л.к. 3-1-14 |
| 12 | Улаштування стяжок цементних товщиною 80 мм | 100м2 | 0,2 | Л.к. 3-1-14 |
| 14 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 4 | 1000м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-14 |
| 15 | Перевезення грунту до 2 км (без навантаження) | т | 60 | Л.к. 3-1-14 |
| 16 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, групагрунтiв 3 | 1000м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-14 |
| 17 | Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту[понад 5 м] для засипки траншей i котлованів бульдозерами, група грунтiв3 | 1000м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-14 |
| 18 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,3 | Л.к. 3-1-14 |
| 19 | Полив водою ущiльнювального грунту в насипах (50%) | 1000м3 | 0,015 | Л.к. 3-1-14 |
|  | Низова підпірна стіна на ПК 22+75 – ПК 23+13 (праворуч) |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,159 | Л.к. 3-1-15 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-15 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 285,66 | Л.к. 3-1-15 |
| 4 | Перевезення грунту до 2 км (без навантаження) | т | 55,89 | Л.к. 3-1-15 |
| 5 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,165 | Л.к. 3-1-15 |
| 6 | Улаштування щебеневої підготовки | м3 | 7,1 | Л.к. 3-1-15 |
| 7 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,87 | Л.к. 3-1-15 |
| 8 | Улаштування бутобетонних пiдпiрних стiн | 100м3 | 0,63 | Л.к. 3-1-15 |
| 9 | Улаштування деформаційних швів з досок | 100м2 | 0,24 | Л.к. 3-1-15 |
| 10 | Улаштування бетонного екрану застінного дренажу | 100м3 | 0,1 | Л.к. 3-1-15 |
| 11 | Укладання трубопроводiв iз азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | 1000м | 0,022 | Л.к. 3-1-15 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  | Л.к. 3-1-15 |
| 12 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (об"єм 32х1,15=36,8) | м3 | 36,8 | Л.к. 3-1-15 |
| 13 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,0368 | Л.к. 3-1-15 |
| 14 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,32 | Л.к. 3-1-15 |
| 15 | Улаштування кам'яної кладки парапету | м3 | 12 | Л.к. 3-1-15 |
| 16 | Улаштування стяжок цементних товщиною 80 мм | 100м2 | 0,15 | Л.к. 3-1-15 |
| 18 | Навантаження грунту , раніше розробленного, на автомобiлi-самоскиди екскаваторами , група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,027 | Л.к. 3-1-15 |
| 19 | Перевезення грунту до 2 км (без навантаження) | т | 55,89 | Л.к. 3-1-15 |
| 20 | Зворотня засипка пазух стін екскаваторами,група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,027 | Л.к. 3-1-15 |
| 21 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,27 | Л.к. 3-1-15 |
| 22 | Полив водою ущiльнювального грунту в насипах (50%) | 1000м3 | 0,0135 | Л.к. 3-1-15 |
|  | Низова підпірна стіна з габіонів на ПК 24+55 – ПК 24+90,2 (праворуч) |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,42 | Л.к. 3-1-16 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,4 | Л.к. 3-1-16 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 952,2 | Л.к. 3-1-16 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,46 | Л.к. 3-1-16 |
| 5 | Укріплення поверхні габіонними матрацами | 10 м2 | 23,8 | Л.к. 3-1-16 |
| 6 | Габіонний матрац 3х2х0,23м ПВХ | шт | 9 | Л.к. 3-1-16 |
| 7 | Габіонний матрац 4х2х0,23м ПВХ | шт | 7 | Л.к. 3-1-16 |
| 8 | Габіонний матрац 4х2х0,3м ПВХ | шт | 16 | Л.к. 3-1-16 |
| 9 | Геотекстиль "Пінема ТСМ" 400 | м2 | 253 | Л.к. 3-1-16 |
| 10 | Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів | 10 м3 | 9,2 | Л.к. 3-1-16 |
| 11 | Коробчатий габіон 2х1х1м ПВХ | шт | 14 | Л.к. 3-1-16 |
| 12 | Коробчатий габіон 1,5х1х1м ПВХ | шт | 32 | Л.к. 3-1-16 |
| 13 | Коробчатий габіон 2х1х0,5м ПВХ | шт | 16 | Л.к. 3-1-16 |
| 14 | Дрiт в'язальний оцинкований, дiаметр 3,2 мм | т | 0,106 | Л.к. 3-1-16 |
| 15 | Камiнь бутовий М400-600 для заповнення габіонів | м3 | 184 | Л.к. 3-1-16 |
| 16 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше для розклінцовки | м3 | 8 | Л.к. 3-1-16 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  |  |
| 17 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (об"єм 106х1,15=121,9) | м3 | 121,9 | Л.к. 3-1-16 |
| 18 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,1219 | Л.к. 3-1-16 |
| 19 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 1,06 | Л.к. 3-1-16 |
| 20 | Улаштування бетонного парапету,В20 | 100м3 | 0,08 | Л.к. 3-1-16 |
| 22 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | 100м3 | 0,08 | Л.к. 3-1-16 |
| 23 | Встановлення арматури окремими стрижнями iзв'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнiоснови з арматурою у виглядi плоских сiток, діаметр арматури, мм понад 12 до 18 | т | 0,1 | Л.к. 3-1-16 |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,1 | Л.к. 3-1-16 |
| 25 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,357 | Л.к. 3-1-16 |
| 26 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,16 | Л.к. 3-1-16 |
|  | Низова підпірна стіна з габіонів на ПК 28+40 – ПК 29+13,2 (лівруч) |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 1,193 | Л.к. 3-1-17 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,36 | Л.к. 3-1-17 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 2544,03 | Л.к. 3-1-17 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 1,229 | Л.к. 3-1-17 |
| 5 | Укріплення поверхні габіонними матрацами | 10 м2 | 47,6 | Л.к. 3-1-17 |
| 6 | Габіонний матрац 3х2х0,23м ПВХ | шт | 34 | Л.к. 3-1-17 |
| 7 | Габіонний матрац 4х2х0,3м ПВХ | шт | 34 | Л.к. 3-1-17 |
| 8 | Геотекстиль "Пінема ТСМ" 400 | м2 | 496 | Л.к. 3-1-17 |
| 9 | Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів | 10 м3 | 13,6 | Л.к. 3-1-17 |
| 10 | Коробчатий габіон 1,5х1х1м ПВХ | шт | 68 | Л.к. 3-1-17 |
| 11 | Коробчатий габіон 2х1х0,5м ПВХ | шт | 34 | Л.к. 3-1-17 |
| 12 | Дрiт в'язальний оцинкований, дiаметр 3,2 мм | т | 0,19 | Л.к. 3-1-17 |
| 13 | Камiнь бутовий М400-600 для заповнення габіонів | м3 | 313 | Л.к. 3-1-17 |
| 14 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше длярозклінцовки | м3 | 13 | Л.к. 3-1-17 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  |  |
| 15 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (177х1,15=203,55) | м3 | 203,55 | Л.к. 3-1-17 |
| 16 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,20355 | Л.к. 3-1-17 |
| 17 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 1,77 | Л.к. 3-1-17 |
| 18 | Улаштування бетонного парапету,В20 | 100м3 | 0,17 | Л.к. 3-1-17 |
| 20 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | 100м3 | 0,17 | Л.к. 3-1-17 |
| 21 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских сiток, дiаметр арматури, мм понад 12 до 18 | т | 0,211 | Л.к. 3-1-17 |
| 22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,211 | Л.к. 3-1-17 |
| 23 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,734 | Л.к. 3-1-17 |
| 24 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,34 | Л.к. 3-1-17 |
|  | Низова підпірна стіна з габіонів на ПК 27+33,4 – ПК 29+53 ( праворуч) |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 2,97 | Л.к. 3-1-18 |
| 2 | Перевезення сміття до 2 км | т | 653,4 | Л.к. 3-1-18 |
| 3 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 4,499 | Л.к. 3-1-18 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 1,35 | Л.к. 3-1-18 |
| 5 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 9592,38 | Л.к. 3-1-18 |
| 6 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 4,634 | Л.к. 3-1-18 |
| 7 | Укріплення поверхні габіонними матрацами | 10 м2 | 158,2 | Л.к. 3-1-18 |
| 8 | Габіонний матрац 3х2х0,23м ПВХ | шт | 113 | Л.к. 3-1-18 |
| 9 | Габіонний матрац 4х2х0,3м ПВХ | шт | 113 | Л.к. 3-1-18 |
| 10 | Геотекстиль "Пінема ТСМ" 400 | м2 | 1710 | Л.к. 3-1-18 |
| 11 | Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів | 10 м3 | 52,7 | Л.к. 3-1-18 |
| 12 | Коробчатий габіон 2х1х1м ПВХ | шт | 75 | Л.к. 3-1-18 |
| 13 | Коробчатий габіон 1,5х1х1м ПВХ | шт | 226 | Л.к. 3-1-18 |
| 14 | Коробчатий габіон 2х1х0,5м ПВХ | шт | 38 | Л.к. 3-1-18 |
| 15 | Дрiт в'язальний оцинкований, дiаметр 3,2 мм | т | 0,653 | Л.к. 3-1-18 |
| 16 | Камiнь бутовий М400-600 для заповнення габіонів | м3 | 1126 | Л.к. 3-1-18 |
| 17 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше длярозклінцовки | м3 | 48 | Л.к. 3-1-18 |
|  | Улаштування застінного дренажу |  |  | Л.к. 3-1-18 |
| 18 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (об"єм 693х1,15=796,95) | м3 | 796,95 | Л.к. 3-1-18 |
| 19 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,79695 | Л.к. 3-1-18 |
| 20 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 6,93 | Л.к. 3-1-18 |
| 21 | Улаштування бетонного парапету,В20 | 100м3 | 0,57 | Л.к. 3-1-18 |
| 23 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | 100м3 | 0,57 | Л.к. 3-1-18 |
| 24 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских сiток, дiаметр арматури, мм понад 12 до 18 | т | 0,701 | Л.к. 3-1-18 |
| 25 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,701 | Л.к. 3-1-18 |
| 26 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 2,391 | Л.к. 3-1-18 |
| 27 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 1,13 | Л.к. 3-1-18 |
|  | Водопропускна труба на ПК 20+35 |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-19 |
| 2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-19 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 19,5 | Л.к. 3-1-19 |
| 4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-19 |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,04 | Л.к. 3-1-19 |
| 6 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 132,48 | Л.к. 3-1-19 |
| 7 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,064 | Л.к. 3-1-19 |
| 8 | Улаштування щебеневої основи труби | 100м3 | 0,04 | Л.к. 3-1-19 |
| 9 | Улаштування монолiтних фундаментiв | 100м3 | 0,028 | Л.к. 3-1-19 |
| 11 | Установлення арматурних сiток в монолiтнихфундаментах | т | 0,086 | Л.к. 3-1-19 |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,086 | Л.к. 3-1-19 |
| 13 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,086 | Л.к. 3-1-19 |
| 14 | Укладання ланок одноочкових круглих залiзобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висотi насипу на залiзницях до 3 м, на автомобiльних дорогах до 4 м | м3 | 4,9 | Л.к. 3-1-19 |
| 16 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної двошарової бiтумною мастикою | 100м2 | 0,08 | Л.к. 3-1-19 |
| 17 | Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикоюдвошарова | 100м2 | 0,4 | Л.к. 3-1-19 |
| 18 | Улаштування фундаментiв та стін вхідного оголовку iз бутового каменю | м3 | 17 | Л.к. 3-1-19 |
| 20 | Улаштування бетонної отмостки | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-19 |
| 22 | Улаштування рисберми з бутового камню на вихідному оголовку | 100м3 | 0,09 | Л.к. 3-1-19 |
| 24 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,27 | Л.к. 3-1-19 |
| 25 | Обратна засипка щебенем | м3 | 25 | Л.к. 3-1-19 |
|  | Водопропускна труба на ПК 20+65 |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами,група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,081 | Л.к. 3-1-20 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,04 | Л.к. 3-1-20 |
| 3 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 175,95 | Л.к. 3-1-20 |
| 4 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,085 | Л.к. 3-1-20 |
| 5 | Улаштування щебеневої основи труби | 100м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-20 |
| 6 | Улаштування монолiтних фундаментiв | 100м3 | 0,023 | Л.к. 3-1-20 |
| 8 | Установлення арматурних сiток в монолiтнихфундаментах | т | 0,068 | Л.к. 3-1-20 |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,068 | Л.к. 3-1-20 |
| 10 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,068 | Л.к. 3-1-20 |
| 11 | Укладання ланок одноочкових круглих залiзобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висотi насипу на залiзницях до 3 м, на автомобiльних дорогах до 4 м | м3 | 3,85 | Л.к. 3-1-20 |
| 13 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної двошарової бiтумною мастикою | 100м2 | 0,06 | Л.к. 3-1-20 |
| 14 | Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикоюдвошарова | 100м2 | 0,31 | Л.к. 3-1-20 |
| 15 | Улаштування фундаментiв та стін вхідного оголовку iз бутового каменю | м3 | 34 | Л.к. 3-1-20 |
| 17 | Улаштування бетонної отмостки | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-20 |
| 18 | Улаштування рисберми з бутового камню на вихідному оголовку | 100м3 | 0,09 | Л.к. 3-1-20 |
| 20 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,37 | Л.к. 3-1-20 |
| 21 | Обратна засипка щебенем | м3 | 15 | Л.к. 3-1-20 |
|  | Водопропускна труба на ПК 22+91 |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-21 |
| 2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-21 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 19,5 | Л.к. 3-1-21 |
| 4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,076 | Л.к. 3-1-21 |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-21 |
| 6 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 163,53 | Л.к. 3-1-21 |
| 7 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,079 | Л.к. 3-1-21 |
| 8 | Улаштування щебеневої основи труби | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-21 |
| 9 | Улаштування монолiтних фундаментiв | 100м3 | 0,028 | Л.к. 3-1-21 |
| 11 | Установлення арматурних сiток в монолiтнихфундаментах | т | 0,086 | Л.к. 3-1-21 |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,086 | Л.к. 3-1-21 |
| 13 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,086 | Л.к. 3-1-21 |
| 14 | Укладання ланок одноочкових круглих залiзобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висотi насипу на залiзницях до 3 м, на автомобiльних дорогах до 4 м | м3 | 4,9 | Л.к. 3-1-21 |
| 16 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної двошарової бiтумною мастикою | 100м2 | 0,11 | Л.к. 3-1-21 |
| 17 | Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикоюдвошарова | 100м2 | 0,54 | Л.к. 3-1-21 |
| 18 | Улаштування фундаментiв та стін вхідного оголовку iз бутового каменю | м3 | 28 | Л.к. 3-1-21 |
| 20 | Улаштування бетонної отмостки | 100м3 | 0,04 | Л.к. 3-1-21 |
| 21 | Улаштування рисберми з бутового камню на вихідному оголовку | 100м3 | 0,9 | Л.к. 3-1-21 |
| 23 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,3 | Л.к. 3-1-21 |
| 24 | Обратна засипка щебенем | м3 | 53 | Л.к. 3-1-21 |
|  | Водопропускна труба на ПК 29+88 |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,03 | Л.к. 3-1-22 |
| 2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | 100м3 | 0,05 | Л.к. 3-1-22 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 14,9 | Л.к. 3-1-22 |
| 4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-22 |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | 100м3 | 0,04 | Л.к. 3-1-22 |
| 6 | Перевезення грунту до 16 км (без навантаження) | т | 132,48 | Л.к. 3-1-22 |
| 7 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,064 | Л.к. 3-1-22 |
| 8 | Улаштування щебеневої основи труби | 100м3 | 0,08 | Л.к. 3-1-22 |
| 9 | Улаштування монолiтних фундаментiв | 100м3 | 0,023 | Л.к. 3-1-22 |
| 11 | Установлення арматурних сiток в монолiтнихфундаментах | т | 0,068 | Л.к. 3-1-22 |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,068 | Л.к. 3-1-22 |
| 13 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,068 | Л.к. 3-1-22 |
| 14 | Укладання ланок одноочкових круглих залiзобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висотi насипу на залiзницях до 3 м, на автомобiльних дорогах до 4 м | м3 | 3,85 | Л.к. 3-1-22 |
| 16 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної двошарової бiтумною мастикою | 100м2 | 0,06 | Л.к. 3-1-22 |
| 17 | Обмазувальна гiдроiзоляцiя бiтумною мастикоюдвошарова | 100м2 | 0,31 | Л.к. 3-1-22 |
| 18 | Улаштування монолiтних фундаментiв | 100м3 | 0,08 | Л.к. 3-1-22 |
| 20 | Улаштування стін оголовків iз бутового каменю | м3 | 21 | Л.к. 3-1-22 |
| 22 | Улаштування стяжок цементних М-50 товщиною 50 мм по парапету | 100м2 | 0,08 | Л.к. 3-1-22 |
| 24 | Улаштування рисберми з бутового камню на вихідному оголовку | 100м3 | 0,06 | Л.к. 3-1-22 |
| 26 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутовогомурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,32 | Л.к. 3-1-22 |
| 27 | Обратна засипка щебенем | м3 | 36 | Л.к. 3-1-22 |
| 29 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, групагрунтiв 3 | 100м3 | 0,2 | Л.к. 3-1-22 |
| 30 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 3 | 1000м2 | 0,025 | Л.к. 3-1-22 |
|  | Примикання |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,67 | Л.к. 3-1-23 |
| 2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | 100м3 | 0,77 | Л.к. 3-1-23 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 277,3 | Л.к. 3-1-23 |
| 4 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванняммеханiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 мпри глибинi корита до 250 мм | 1000м2 | 0,926 | Л.к. 3-1-23 |
| 5 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв,товщина нижнього шару 16 см | 1000м2 | 0,926 | Л.к. 3-1-23 |
| 7 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 20-40 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв, товщина верхнього шару 12 см | 1000м2 | 0,905 | Л.к. 3-1-23 |
| 9 | Розлив в'яжучих матерiалiв 0,8л/м2 | т | 0,724 | Л.к. 3-1-23 |
| 10 | Улаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу Б, марки ІІ, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,852 | Л.к. 3-1-23 |
| 14 | Розлив в'яжучих матерiалiв 0,3л/м2 | т | 0,2556 | Л.к. 3-1-23 |
| 15 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу Б, марки ІІ, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,852 | Л.к. 3-1-23 |
|  | Безпека руху та облаштування дороги |  |  |  |
|  | Нарощування існуючого парапету |  |  | Л.к. 3-1-24 |
| 1 | Розбирання цементної стяжки | м3 | 4 | Л.к. 3-1-24 |
| 2 | Розбирання кам"яної кладки | м3 | 17 | Л.к. 3-1-24 |
| 3 | Перевезення сміття до 16 км | т | 39,4 | Л.к. 3-1-24 |
| 4 | Улаштування парапету iз бутового каменю | м3 | 25 | Л.к. 3-1-24 |
| 5 | Улаштування стяжок цементних товщиною 80 мм | 100м2 | 0,65 | Л.к. 3-1-24 |
| 7 | Установлення парапетних обгороджень зi сталi на металевих стовпах | 100м | 7,83 | Л.к. 3-1-24 |
| 8 | Металоконструкції бар"єрного огородження | т | 21,924 | Л.к. 3-1-24 |
| 9 | Світлоповертач(наклейка) | шт | 84 | Л.к. 3-1-24 |
| 10 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | 1 ст | 52 | Л.к. 3-1-24 |
| 11 | Установлення дорожних знакiв на металевих стояках | 100шт | 0,18 | Л.к. 3-1-24 |
| 12 | При установленнi додаткових щиткiв додавати до нормгрупи 83 | 100шт | 0,08 | Л.к. 3-1-24 |
| 13 | Дорожний знак трикутний (1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 ,1.32, 1.23.2,1.23.1,1.23.4,2.1) | шт | 18 | Л.к. 3-1-24 |
| 14 | Дорожні знаки прямокутні (5.35.1,5.35.2) | шт | 4 | Л.к. 3-1-24 |
| 15 | Дорожний знак прямокутний (5.60) | шт | 2 | Л.к. 3-1-24 |
| 16 | Дорожний знак додатковий (7.10) | шт | 2 | Л.к. 3-1-24 |
| 17 | Металевий стояк під дорожний знак СКМ 3.40 | шт | 18 | Л.к. 3-1-24 |
| 18 | Розмiтка проїжджої частини суцiльною лiнiєю шириною 0,1 м /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | км | 2,359 | Л.к. 3-1-24 |
| 19 | Розмiтка проїжджої частини переривчастою лiнiєю шириною 0,1 м при спiввiдношеннi штриха i промiжку 1:1 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | км | 0,321 | Л.к. 3-1-24 |
| 20 | Розмiтка проїжджої частини переривчастою лiнiєю шириною 0,1 м при спiввiдношеннi штриха i промiжку 1:3 /проведення робiт на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | км | 0,092 | Л.к. 3-1-24 |
| 21 | Розмiтка бортового каменю суцільною лінією 0,33 м | м2 | 157,2 | Л.к. 3-1-24 |