Технічне завдання

Капітальний ремонт автомобільної дороги Сімферополь - Феодосія, км 63+000- км 68+000 (завершення робіт з урахування додаткових робіт

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Пусковий комплекс 3. Штучні спорудження 3.1.1. Влаштування утримуючих споруджень з габіонів ПК 640+68 - ПК641+35 |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,406 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 791,7 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,16 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 4 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 31,2 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 5 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,422 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 6 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,15м | м3 | 24,3 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 7 | Влаштування плит бетонних плоских | 100м3 | 0,324 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 8 | Влаштування деформаційних швів з дощок та руберойду | 100м2 | 0,029 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 9 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,28 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 10 | Влаштування габіонів | шт | 205 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 11 | Укладання залізобетонних лотків Л2Д | м3 | 10,12 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 12 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,10м | м3 | 15,6 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 13 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 1,53 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 14 | Влаштування упорів з монолітного бетону | 100м3 | 0,0144 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 15 | Влаштування основи щебеневої під трубу | м3 | 3 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 16 | Укладання ланок одноочкових круглих залiзобетонних водопропускних труб отвором 1 м | м3 | 1,8 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 17 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,292 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 18 | Кладка оголовків з бутового каменю | м3 | 3,4 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 19 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 325,65 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 20 | Засипання ґрунтом у траншеях і котлованах глибиною більше 3 м вручну краном при наявності кріплень, з ущільненням вібротрамбовками, група ґрунтів 1,2 | 100м3 | 1,67 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 21 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 | 1000м2 | 0,3 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 22 | Зміцнення укосів земляних споруджень посівом багаторічних трав вручну | 100м2 | 3 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 23 | Полив посiвiв трав водою | 100м2 | 3 | Л.к.3-1-1, том 4 |
| 3.1.2. Влаштування підпірної стіни ПК 642+50...ПК 643+20 (ліворуч) |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,151 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 295 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 3 | Доробка вручну | 100м3 | 0,15 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 4 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 21 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 5 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,166 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 6 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,20м | м3 | 18,2 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 7 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,546 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 8 | Улаштування пiдпiрних стiнок iз бутового каменю | м3 | 52,5 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 9 | Укладання трубопроводiв з азбестоцементних безнапiрних труб дiаметром 150 мм | 1000м | 0,029 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 10 | Влаштування деформаційних швів з дощок та руберойду | 100м2 | 0,1836 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 11 | Влаштування екрана застінного дренажу з бетону | 100м3 | 0,0754 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 12 | Влаштування застінного дренажу щебеневого | м3 | 14,24 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 13 | Улаштування стяжок цементних товщиною 5 см | 100м2 | 0,42 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 14 | Ізолюючий прошарок з геотекстилю | 1000м2 | 0,144 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 15 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,10м | м3 | 7 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 16 | Влаштування монолітного бетонного лотку | 100м3 | 0,068 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 17 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 136,5 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 18 | Засипання ґрунтом у траншеях і котлованах глибиною більше 3 м вручну краном при наявності кріплень, з ущільненням вібротрамбовками, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,67 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 19 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 | 1000м2 | 0,055 | Л.к.3-1-2, том 4 |
| 7. Облаштування та обстановка дороги 7.1.1. Установка парапетного огородження |
| 1 | Установлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах | 100м | 1,65 | Л.к.7-1-1, том 4 |
| 2 Пусковий комплекс 3. Штучні спорудження 3.2.1. Влаштування утримуючих споруджень з габіонів ПК 645+32 - ПК648+08 |
| 1 | Демонтаж огороджень зі сталі на металевих стовпах | 100м | 3,15 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення | т | 11,43 | Л.к.3-2-1, том 4 |
|  | Влаштування спорудження з габіонів |  |  |  |
| 3 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,772 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 4 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 1505,4 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 5 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,77 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 6 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 150,15 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 7 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,849 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 8 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої товщиною 0,15м | м3 | 59,9 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 9 | Влаштування плит бетонних плоских | 100м3 | 0,7988 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 10 | Влаштування деформаційних швів з дощок та руберойду | 100м2 | 0,1344 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 11 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,6752 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 12 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 18,48 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 13 | Влаштування плит бетонних плоских | 100м3 | 0,1848 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 14 | Влаштування деформаційних швів з дощок та руберойду | 100м2 | 0,0462 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 15 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,264 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 16 | Влаштування габіонів | шт | 301 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 17 | Укладання залізобетонних лотків Л2Д | м3 | 30,36 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 18 | Влаштування основи щебеневої | м3 | 20 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 19 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 4,49 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 20 | Влаштування упорів з монолітного бетону | 100м3 | 0,0668 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 21 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 1027,65 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 22 | Засипання ґрунтом у траншеях і котлованах глибиною більше 3 м вручну краном при наявності кріплень, з ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | 100м3 | 5,27 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 23 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 | 1000м2 | 1,027 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 24 | Зміцнення укосів земляних споруджень посівом багаторічних трав вручну | 100м2 | 10,27 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 25 | Полив посiвiв трав водою | 100м2 | 10,27 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 26 | Виправлення профiлю щебеневої основи з добавленням нового матерiалу | 1000м2 | 0,551 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 27 | Установлення демонтованих парапетних огороджень зi сталi на металевих стовпах | 100м | 3,15 | Л.к.3-2-1, том 4 |
| 3. Штучні спорудження 3.2.2. Влаштування бетонного лотку на ПК 645+30,55 (з'їзд у Єленівку) |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,056 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 2 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 109,2 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 3 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,056 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,06 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 5 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,10м | м3 | 1,146 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 6 | Влаштування упорів з монолітного бетону (зуб №1 і №2) | 100м3 | 0,0795 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 7 | Влаштування основи щебеневої | м3 | 2,5 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 8 | Влаштування поворотного колодязю з монолітного залізобетону | 100м3 | 0,049 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,02167 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 10 | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,071 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 11 | Влаштування основи щебеневої товщиною 0,10м | м3 | 6,5 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 12 | Влаштування лотка з монолітного бетону | 100м3 | 0,062 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 13 | Установка арматурних сіток з гарячекатаної арматурної сталі гладкої, класу А-1, діаметром 8 мм | т | 0,10876 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 14 | Навантаження та перевезення ґрунту до 2 км | т | 37,05 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 15 | Засипка вручну траншів, пазух котлованiв i ям, з ущільненням вібротрамбовками, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,19 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 16 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 2 | 1000м2 | 0,105 | Л.к.3-2-2, том 4 |
| 7. Облаштування та обстановка дороги 7.2.1. Установка турнікетного огородження |
| 1 | Установка турнікетного огородження зі сталі на металевих стовпах | 100м | 2,12 | Л.к.7-2-1, том 4 |
| 7.3.2. Установка дорожніх знаків |
| 1 | Установка дорожніх знакiв на металевих стойках | 100шт | 0,25 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 2 | Установка додаткових щитків | 100шт | 0,11 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 3 | Знак дорожній прямокутний 500х600мм | шт | 34 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 4 | Знак восьмикутний | шт | 2 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 5 | Навантаження та перевезення ґрунту до 5 км | т | 29,12 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 6 | Влаштування бетонних фундаментів під металеві стійки | 100м3 | 0,1648 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 7 | Установлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах | 100м | 1,16 | Л.к.7-3-2, том 4 |
| 7.3.1. Безпека дорожнього руху |
| 1 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.13 | 1 м2 | 9,46 | Л.к.7-3-1, том 4 |
| 2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 | 1 м2 | 33,6 | Л.к.7-3-1, том 4 |
| 3 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1 | 1 м2 | 101,2 | Л.к.7-3-1, том 4 |
| 3 Пусковий комплекс 3. Штучні спорудження 3.3.1. Влаштування металевих труб діаметром 0,82м під з’їздом на ПК 665+0,5 |
| 1 | Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,025 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 2 | Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи | 10м3 | 0,3 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 3 | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 800 мм | 1000м | 0,01055 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 4 | Приварка металевих смуг до металевої труби | т | 0,03033 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 5 | Нанесення нормальної антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на стальнi трубопроводи | 1000м | 0,0105922 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 6 | Влаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,2 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 7 | Кладка оголовків з бутового каменю | м3 | 2,8 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 8 | Влаштування стяжок цементних товщиною 5 см | 100м2 | 0,02 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 9 | Зміцнення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами В15 товщиною до 20 см /горизонтальних поверхонь/ | 100м2 | 0,06 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 10 | Влаштування зуба на вході з монолітного бетону В20 | 100м3 | 0,004 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 11 | Засипка траншів i котлованiв бульдозерами з переміщенням ґрунту до 5 м, з ущільненням пневматичними вібротрамбовками, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,02 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 12 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 3 | 1000м2 | 0,03 | Л.к.3-3-1, том 4 |
| 7. Облаштування та обстановка дороги 7.4.1. Установлення парапетного огородження |
| 1 | Установлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах | 100м | 1,84 | Л.к.7-4-1, том 4 |
| 7.4.2. Влаштування розмітки |
| 1 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 | 1 км | 1,053 | Л.к.7-4-2, том 4 |
| 2 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 | 1 км | 0,876 | Л.к.7-4-2, том 4 |
| 3 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 | 1 км | 0,029 | Л.к.7-4-2, том 4 |