ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Фізичний обсяг послуг на березень-грудень 2013 рік

1. Поточне утримання міського кладовища:
Площа обслуговування – 19 га

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підмітання території зі збором сміття у купи | Типові норми часу на роботи територій кладовищ у населених пунктах §1 | 100 м2 | 2345,70 |
| 2. | Перенос сміття на носилках із секторів | § 9 | т | 330 |
| 3. | Навантаження сміття на транспортний засіб | §10 | т | 50 |
| 4. | Згрібання свіжого снігу у купи або вали | §11 | 100 м2 | 22,34 |
| 5. | Очистка території від ущільненого снігу | §13 | 100 м2 | 22,34 |
| 6. | Посипання території піском при ожеледі | §15 | 100 м2 | 55,85 |
| 7. | Косіння території за допомогою трактора з навісною косаркою | Норми часу з робот по озелененню 2.1.5.1 | 100 м2 | 268 |
| 8. | Перекопування клумби | Норми часу з робот по озелененню 1.1.1.95 | м2 | 280 |
| 9. | Прополювання квітника | 1.2.3.7 | 100 м2 | 22,4 |
| 10. | Робота доглядача кладовища |  | л/г | 1696 |
| 11. | Омолодження живої огорожі за допомогою кущоріза |  | 100 м2 | 28,88 |
| 12. | Покіс території за допомогою тримеру | Норми часу з робот по озелененню 2.1.3.2 | 100 м2 | 386 |
| 13. | Ремонт елементів благоустрою |  | л/г | 256 |

2. Поточне утримання території, розташованої біля о.Червоне (з травня по вересень включно):

Площа 12636 м2

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двухразове прибирання території, розташованої біля о. Червоне від випадкового сміття, перенесення сміття у контейнери, очищення урн від сміття, змітання піску з лавок (разове прибирання 3500 м2, кратність прибирання 244 разів) | Норматив чисельності робітників та норми часу на роботи з обслуговування пляжних території 3.2. | 10000м2 | 85,4 |
| 2. | Прибирання вбиральні | 3.3.2 | 10 вбиралень | 12,2 |
| 3. | Дезінфекція контейнерів | 3.3.4 | 10 контейнерів | 12,2 |
| 4. | Косіння очерету за допомогою трактора з навісною косаркою |  | л/г | 40 |
| 5. | Вивіз сміття: |  | м3 | 93,75 |

3. Поточне утримання зовнішнього освітлення міста:

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевірка роботи світильників | Виробничі показники часу поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення ГКН 02.08.008 - 2002 3.1.1 | 1 км траси | 2040 км траси (на 85 днів у році) |
| 2. | Заміна електроламп | 3.3.5 3.3.4 | 1 світил. | 110 20 |
| 3. | Миття та протирання світильників | 3.4 | 1 світил. | 384 |
| 4. | Ліквідація пошкоджень електромереж | 3.5 | км | 24 |
| 5. | Огляд та обслуговування світильників (2 раз у рік) | 3.2.3 3.2.4 | 1 світил. | 38 730 |
| 6. | Заміна дроселів та патронів (1 раз на рік) | 3.9.2 | 1 світил. | 50 |
| 7. | Очищення електромережі від гілок та накидів | 2.4.1 | 1 км траси | 5,175 |
| 8. | Робота водія автопідйомника |  | л/г | 1500 |

Придбання електроенергії:

Кількість світильників - 384 шт.

Потужністю - 0,25 квт - 9 шт х 0,25= 2,25 квт

Потужність 0,15 квт - 49 шт. х 0,15 = 7,35квт

Потужністю  0,1квт 326 шт х 0,1=23,2

Загальна встановлена потужність – 42,2квт

Години  горіння по нормативах освітлення населених пунктів:

Березень-10ч(19:00 по 5:00)-31 день-310годин

Квітень-8ч(з 21:00 по 5:00)-30 днів-240годин

Травень-6ч(22:00 по 4:00)-31 день-186 годин

Червень - 6 ч (22:00 по 4:00)- 30 днів-180годин

Липень - 6 ч (22:00 по 4:00 - 31 день-186годин

Август - 8 ч (з 21:00 по 5:00) - 31 день-248 годин

Вересень - 9 ч (з 20:00 по 5:00) - 30 днів-270 годин

Жовтень - 12 ч (з 18:00 по 6:00) - 31 день-372 години

Листопад - 13 ч (з 17:00 по 6:00) - 30 днів-390 години

Грудень - 14 ч (з 17:00 по 6:00 ) - 31 день-434 години

Усього: 2816 годин, крім того, придбання електроенергії для ремонтних робіт по за межами льотного режиму 7231,39 кВт

4. Поточне утримання територій вільних від забудови:

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очищення території від випадкового сміття й віднесення його у встановлене місце з подальшим транспортуванням до місця утилізації | Норми часу по озелененню 1.2.3.4 | 100м2 | 35 520,2 |
| 2. | Викошування території трактором з начіпною роторною косаркою | 2.1. 2.3 | га | 27,9059 |
| 3. | Навантаження сміття у транспортний засіб екскаватором |  | 100т. | 4 |
| 4. | Перевезення сміття автомобілем |  | л/г | 160 |
| 5. | Викошування території за допомогою тримера | Норми часу по озелененню 2.1.3.2 | 100 м2 | 746,85 |

5.  Поточне утримання зливових каналізацій міста

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очищення вручну зливової каналізації (по вул. Мічуріна і Залізничної) від наносів і сміття з розрахунку 1 раз на місяць, по вул. Морській – 1 раз у квартал. Площа покосу | Типові норми обслуговування й норматив чисельності робітників, зайнятих на роботах з ремонту й обслуговуванню міс.доріг 72 | 1 км м2 | 11,89 9684 |
| 2. | Вивіз сміття |  | м3 | 16 |

6. Поточне утримання фонтану:

Робота фонтану здійснюється з травня по вересень, очищення фонтану від бруду і мулу 21 раз у періоді, забезпечення роботи фонтану 45 дів по 8 ч., потужність насосу 3 кВт в годину.

7. Поточне утримання доріг міста:

| № п/п | Найменування статей | Обґрунтування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання території з підмітанням й віднесенням сміття (відповідно до додатка 1) | Норм години на роботи з прибирання об’єктів упорядкую населених пунктів, (наказ МЖКГ №72 від 16.03.2010г) | 100м2 | 57582,124 |
| 2. | Посипання території піском при ожеледі | -//- | 100 м2 | 2187,07 1001,61 |
| 3. | Збирання снігу, що тільки випав | -//- | 100 м2 | 437,414 |
| 4 | Очищення снігу трактором | Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів СОУ 45.2-00018112-071:2011 Група 4-21-2 | 1км проходу | 205,016 |
| 5. | Очищення вручну дорожніх знаків від забруднень (з розрахунку 291 знаків 10 разів із березня по грудень) | -//- група 3-26-2 норма 1 | 1 знак | 2910 |
| 6. | Очищення закритих зливових стоків (зливо приймачів) від мулу й бруду | Типові норми обслуговування й норматив чисельності робітників, зайнятих на роботах з ремонту й обслуг.гір.доріг 67 | 1 км дороги | 4,622 |
| 7. | Скошування трави на узбіччях трактором з начіпною косаркою | Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів СОУ 45.2-00018112-071:2011 Група 5-14-1 | На 1 км | 53,62 |
| 8. | Очищення вручну проїзної частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту | Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів СОУ 45.2-00018112-071:2011 Група 2-2 | 10 м очищення | 8372 |
| 9. | Поливання дорожнього покриття вулиць міста | норми годин на роботи з прибирання об’єктів благоустрою населених пунктів (наказ МЖКГ №72 від 16.03.2010р. таб.9) | 10 000 м2 | 622,492 |
| 10. | Вивіз сміття транспортним засобом |  | л/г км | 1050 1650 |
| 11. | Робота екскаватора |  | м/г | 112 |
| 12. | Робота охоронців об’єктів благоустрою міста |  | од. місяць | 6 3,5 |

Розрахунок площі прибирання  доріг на березень-грудень

| № п/п | Місця розташування | Дорожнє покриття | Тротуари | Автобусні зупинки | Площі | Кратність збирання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | літо | зима | снеж дні |
|  |  |  |  |  |  | дороги | трот |  |  |
| 1 | вул. Захарова | 5909 | 1206 | 160 |  | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 2 | вул. Калініна | 12240 | 12424 | 160 |  | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 3 | вул. Толбухіна | 5211 | 1766 |  | 3584 | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 4 | вул. Менделєєва | 13621 | 5466 | 60 | 5610 | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 5 | вул. Чапаєва | 9656 | 3690 |  | 726 | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 6 | вул. Мічуріна | 9792 | 2274 |  |  | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 7 | вул. 50 років Перемоги | 6816 | 1800 | 160 |  | 40 | 40 | 10 | 2 |
| 8 | вул. Гекало | 2655 | 114 |  |  | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 9 | вул. Ломоносова | 2910 | 971 |  |  | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 10 | Центральна алея |  |  |  | 4000 | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 11 | Сквер у фонтана |  |  |  | 783 | 205 | 40 | 10 | 2 |
| 12 | вул. Спортивна | 1468 | 674 |  |  | 40 | 40 | 10 | 2 |
| 13 | вул. Пректная | 19880 |  | 160 |  | 40 | 40 | 10 | 2 |
|  | Разом | 90158/ 61 994 | 30385 | 700/320 | 14703 |  |  |  |  |

Літнє прибирання

Дорожнє покриття-28% від всієї площі-17 358,32 м2/7885,92 м2

Тротуари-100%-30385 м2 – 40 разів у період

Площі- 100%-14703м2 – 40 раз за період

Автобусні зупинки-100%-700 м2

(17358,32+320) х 205 разів = 3624055,6 м2

(7885,92 + 30385 + 380+14703) х 40 разів = 2134156,8 м2

Разом літнє прибирання: 5758212,4 м2

Зимове збирання

Посипання піском дорожнє покриття 5%-4507,9 м2

Тротуари 50%-15192,50 м2

Площі 10%-1470,3 м2

Автобусні зупинки 100%-700 м2

(4507,9 м2+15192,50 м2+1470,3м2+700м2)х10разів=218707м2

Збирання снігу, що тільки що випав:

(4507,9 м2+15192,5 м2+1470,3 м2+700 м2)х2 разів=43741,4м2

Список вулиць, на яких буде проводитися очищення узбіч від нанесеного ґрунту

| № п/п | Найменування вулиці | Довжина очищення, м | Кратність робіт, раз | Усього, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Менделєєва | 2462 | 10 | 9848 |
| 2 | вул. Мічуріна | 600 | 10 | 2400 |
| 3 | вул. Калініна | 1526 | 10 | 6104 |
| 4 | вул. Чапаева | 2618 | 10 | 10472 |
| 5 | вул. Захарова | 1166 | 10 | 4664 |
|  | Усього | 8372 |  | 83720 |

Список вулиць на яких буде проводитися косовиця узбіч

| № п/п | Найменування вулиці | Довжина викошування, м | Кратність робіт, раз | Усього, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Менделєєва ( з обох сторін 25% від всієї вулиці) | 1231 | 4 | 4924 |
| 3 | вул. Північна (з однієї сторони) | 2454 | 4 | 9816 |
| 4 | вул. Індустріальна (з обох сторін 20% від всієї вулиці) | 415 | 4 | 1660 |
| 5 | вул. Проектна,1 (з обох сторін) | 2211 | 4 | 8844 |
| 6 | вул. Калініна (з обох сторін) | 1553 | 4 | 6212 |
| 7 | вул. Мічуріна (з обох сторін 25% від всієї вулиці) | 1156 | 4 | 4624 |
| 8 | вул. Фрунзе (з обох сторін) | 1168 | 4 | 4672 |
| 9 | вул. Морська (з обох сторін) | 1678 | 4 | 6712 |
| 11 | вул. Привокзальна (з обох сторін) | 815 | 4 | 3260 |
| 12 | вул. 50 років Перемоги ( з одної сторони) | 724 | 4 | 2896 |
|  | Разом | 13405 |  | 53620 |

Вулиці на яких  буде проводитись робота по очищенню проїзної частини від снігу трактором на пневмноколесному ходу (очищення проїзної частини у 4 заходи)

| № | Назва вулиць | Протяг вулиць, м | Кратність робот | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Гекало | 663 | 2 | 5304 |
| 2. | вул. Гоголя | 995 | 2 | 7960 |
| 3. | вул. Захарова | 583 | 2 | 4664 |
| 4. | вул. Ішунська | 711 | 2 | 5688 |
| 5. | вул. Індустріальна | 1005 | 2 | 8040 |
| 6. | вул. Кірова | 1273 | 2 | 10184 |
| 7. | вул. Калініна | 1553 | 2 | 12424 |
| 8. | вул. Ломоносова | 408 | 2 | 3264 |
| 10 | вул. Менделєєва | 2462 | 2 | 19696 |
| 11 | вул. Мічуріна | 2311 | 2 | 18488 |
| 12 | вул. Привокзальна | 815 | 2 | 6520 |
| 13 | вул. Проектна,1 | 2211 | 2 | 17688 |
| 14. | вул. 50 лет Перемоги | 724 | 2 | 5792 |
| 15. | вул. Спортівна | 253 | 2 | 2024 |
| 16. | вул. Северна | 2454 | 2 | 19632 |
| 17. | вул. Тавричиська | 1838 | 2 | 14704 |
| 18. | вул. Толбухіна | 567 | 2 | 4536 |
| 19. | вул. Фрунзе | 1168 | 2 | 9344 |
| 20. | вул. Чапаева | 1309 | 2 | 10472 |
| 21. | вул. Вішнева | 892 | 2 | 7136 |
| 22. | вул. Заводська | 477 | 2 | 3816 |
| 23. | вул. Первушина | 715 | 2 | 5720 |
| 24. | вул.. Чкалова | 240 | 2 | 1920 |
|  | Усього |  |  | 205 016,0 |

Розрахунок площі, на який буде приводитись поливання водою за допомогою автомобіля ПМ-130

| № п/п | Місця розташування | Дорожнє покриття,м2 | Кількість разів з червня по серпень, разів | Усього, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Захарова | 5909 | 65 | 384085 |
| 2 | вул. Калініна | 12240 | 65 | 795600 |
| 3 | вул. Толбухіна | 5211 | 65 | 338715 |
| 4 | вул. Менделєєва | 19231 | 65 | 1250015 |
| 5 | вул. Чапаєва | 9656 | 65 | 627640 |
| 6 | вул. Мічуріна | 9792 | 65 | 636480 |

Розрахунок площі прибирання території міста на березень-грудень 2013 року

| № п/п | Найменування вулиць | Площа, м2 | Тип покриття |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вул. Вишнева | 4545 | Бетон, асфальт |
| 2 | вул. Залізнична | 15902 3538 | -//- незаасфал |
| 3 | вул. Заводська | 2663 | асфальт |
| 4 | вул. Морська | 6910 | асфальт |
| 5 | вул. 1-я промислова | 6263 1201 | Асф щеб |
| 6 | вул. Жовтнева | 3084 | асфальт |
| 7 | вул. Сімферопольська | 2537 | асфальт |
| 8 | вул. Будівельна | 1566 | асфальт |
| 9 | вул. Чорноморська | 1759 | асфальт |
| 10 | вул. Східна | 2277 | асфальт |
| 11 | вул. Гоголя | 6733 | асфальт |
| 12 | вул. Ішунська | 3830 | асфальт |
| 13 | вул. Індустріальна | 7522 | асфальт |
| 14 | вул. Кірова | 6802 | асфальт |
| 15 | вул. Калініна | 130 | асфальт |
| 16 | вул. Кримська | 1925 | асфальт |
| 17 | вул. Менделєєва | 8910 | асфальт |
| 18 | вул. Механізаторів | 1425 | асфальт |
| 19 | вул. Ново-Зелена | 1629 | асфальт |
| 20 | вул. Первушіна | 3998 | асфальт |
| 21 | вул. Привокзальна | 5529 | асфальт |
| 22 | вул. Папаніна | 6654 | асфальт |
| 23 | пр. Пірогова | 910 | асфальт |
| 24 | вул. Привокзальна | 988 | асфальт |
| 25 | пр. Поштовий | 561 | асфальт |
| 26 | вул. Степова | 3254 | асфальт |
| 27 | вул. Північна | 19516 | асфальт |
| 28 | пр. Степовий | 1675 | асфальт |
| 29 | вул. Таврическа | 41436 | асфальт |
| 30 | вул. Фрунзе | 7484 | асфальт |
| 31 | вул. Чкалова | 1504 | асфальт |
| 32 | вул. Шевченко | 628 3069 | асфальт щеб |
| 33 | пр. Ветеренарный | 426 | щеб |
| 34 | пр. Рибальський | 982 | щеб |
| 35 | вул. Транспортна | 1739 | щеб |
| 36 | пр. Ювілей | 619 | щеб |
| 37 | пр. Східний | 659 | щеб |
| 38 | пр. Гоголя | 812 | щеб |
| 39 | пр. Дорожній | 1523 | щеб |
| 40 | пр. Танковий | 1911 | щеб |
| 41 | пр. Південний | 494 | щеб |
| 42 | вул. Перекопська | 2800 | асф |
|  | Разом: асфальт | 183349 |  |
|  | щебінь | 16973 |  |

Посипання піском дорожнє покриття 5%-10разів у рік=100161м2

8.Озеленення міста:

| № п/п | Найменування робіт | Обґрунтування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання газонів від опалого листя й іншого сміття при слабкій засміченості | Н.часу на роботи по озелененню 1.2.3.2 | 100 м2 | 1778,46 |
| 2. | Прибирання газонів від випадкового сміття | 1.2.3.4 | 100 м2 | 94926,9 |
| 3. | Навантаження сміття в тракторний візок | 1.6.1.29 | т | 300 |
| 4. | Вивіз сміття на міський полігон | 2.3.3.14 | т | 300 |
| 5. | Перекопування клумб на глибину до 20 див у середніх ґрунтах | 1.1.1.95 | м2 | 1026 |
| 6. | Прополка квітників з розпушуванням ґрунту при слабкій засміченості | 1.2.37 | 100 м2 | 92,34 |
| 7. | Скошування трави на газонах тримерами | 2.1.3.2 | 100 м2 | 4426,9 |
| 8. | Ручна стрижка кущів секатором із землі | 1.2.7.37 | м | 4140 |
| 9. | Очищення території від сухостійних, аварійних дерев | 2.2. 1.9 | м3 | 120 |
| 10. | Поливання квітникових і дерево - чагарникових рослин машиною дерев | 2.2.7.1 2.2.7.2 | 1000м2 100 дерев | 82,08 240 |
| 11. | Полив клумб за допомогою відер | 1.2. 3.28 | 100шт | 25 |
| 12. | Обрізка кущів троянд (639 шт х 3 рази) | 1.2. 4.13 | 100шт | 19,17 |
| 13. | Видалення поростей дерев секатором | 1.2. 6.26 | шт. | 1650 |
| 14. | Викошування газону трактором з начіпною косаркою | 2.1. 1.3 | 1га | 47,154 |
| 15. | Навантаження сміття екскаватором |  | л/г | 64 |
| 16. | Обрізування і проріджування в складних умовах крон дерев з діаметром стовбура 60 см. | 2.2.3.2.4 | дерево | 100 |
| 17. | Згрібання скошеної трави у копиці | 1.2.12.9 | га | 39,8421 |
| 18. | Садіння розсади з нанесенням малюнку | 1.2.1.2 | 100 шт | 10 |
| 19. | Садіння розсади квітів | 1.3.2.13 | шт | 3500 |
| 20. | Сівба насіння | 1.3.5.6 | м2 | 350 |
| 21. | Збирання насіння квітів | 1.3.10.1.1 | кг | 5 |
| 22. | Прищипування квіткових рослин | 1.3.2.67 | шт | 14 000 |
| 23. | Робота майстра з озеленення |  | місяць | 6 |
| 24 | Перевіз сміття самоскидом |  | л/г км | 300 1650 |
| 25. | Навантаження сміття за допомогою екскаватора |  | л/г м/г | 64 64 |

Площа газонів, які прибираються на  березень – грудень 2013 рік

| № п/п | Місце розташування газонів | Площа,м2 | Кратність збирання від випадкового сміття, раз у період | Кратність збирання від опалого листя, раз у період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер «Героям Перекопу» | 9800 | 90 | 2 |
| 2 | Парк «культури й відпочинку» | 99308 | 60 | 1 |
| 3 | вул. Захарова | 4180 | 90 | 2 |
| 4 | вул. Толбухіна | 2569 | 90 | 2 |
| 5 | вул. Чапаєва | 4800 | 90 | 2 |
| 6 | вул. Менделєєва | 1120 | 90 | 2 |
| 7 | вул. Гекало | 300 | 90 | 2 |
| 8 | вул. Калініна | 4200 | 90 | 2 |
| 9 | вул. Ломоносова | 1260 | 90 | 2 |
| 10 | Сквер готель «Фантазія» | 4200,0 | 90 | 2 |
| 11 | Сквер у фонтана | 3189 | 90 | 2 |
| 12 | вул. Спортивна | 1400 | 90 | 2 |
| 13 | Сквер по вул. Менделєєва | 2251 | 90 | 2 |
|  | Разом | 138577 | 9492690 | 177846 |

Викошування газонів

| № п/п | Місце розташування газонів | Площа,м2 | Кратність викошування в рік, раз | Загальна площа косіння,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Захарова | 4180 | 10 | 41800 |
| 2 | вул. Менделєєва | 1120 | 10 | 11200 |
| 3 | Сквер «Героям Перекопу» | 9800 | 10 | 98000 |
| 4 | Міський парк КтаВ | 94 308 | 5 | 471540 |
| 5 | Сквер у фонтана | 3189 | 10 | 31890 |
| 6 | Сквер по вул Менделєєва | 2251 | 10 | 22510 |
| 7 | Сквер готель «Фантазія» | 4200 | 10 | 42000 |
| 8 | Міський парк | 5000 | 10 | 50000 |
| 9 | вул. Толбухіна | 2569 | 10 | 25690 |
| 10 | вул. Чапаєва | 4800 | 10 | 48000 |
| 11 | вул. Гекало | 300 | 10 | 3000 |
| 12 | вул. Калініна | 4200 | 10 | 42000 |
| 13 | вул. Ломоносова | 1260 | 10 | 12600 |
| 14 | вул. Спортивна | 1400 | 10 | 14000 |
|  | Разом | 138577 |  | 914230 |

Газони площею 442 690,0 м2- викошуваються  газонокосарками,

Парк КтаВ викошуваються  трактор з начіпною косаркою -  471 540 м2.

Обробка клумб

| № п/п | Місце розташування клумб | Площа,м2 | Перекап.,раз | Полив, раз | Прополка, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | квіти | Рози |  |  |  |
| 1 | Сквер у фонтана | 100 |  | 1 | 80 | 9 |
| 2 | Алея в парку | 350 |  | 1 | 80 | 9 |
| 3 | Клумби уздовж міськвиконкому | 150 |  | 1 | 80 | 9 |
| 4 | вул. Менделєєва |  | 186 | 1 | 80 | 9 |
| 5 | вул. Чапаєва |  | 120 | 1 | 80 | 9 |
| 6 | вул. Толбухіна |  | 120 | 1 | 80 | 9 |
|  | Разом | 600 | 426 | 1026 | 82 080 | 9234 |

# 9. Поточне утримання дренажних насосних станцій:

| № п/п | Статті витрат | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Витрати електроенергії: Споживання електроенергії насосами ДНС вул. Ново-зелена-264 квт/день вул. Тавричеська - 303 квт/день вул. Жовтнева - 80 квт/день Загальне споживання 647 квт/день. Робота 170 днів за період з березня по грудень |  |
| 2. | Прочищення дренажних колодязів – 15 шт. |  |

10. Приспання бродячих тварин (потенційно небезпечних для життя бродячих собак)

Планується зробити приспання бродячих тварин у кількості 80 голів

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                        О.І. Іванік