Технічне завдання

Поточний ремонт автомобільних доріг державного значення

в АР Крим

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | умови виконання робіт: при виконанні робіт на одній половині проїдзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині |  |  |  |
|  | Земляне полотно |  |  |  |
| 1 | Підсипання узбіч вручну | 100 м2 | 28,176 |  |
| 2 | Усунення деформацій земляного полотна | 1 м3 | 30 |  |
| 3 | Засипання промоїн і ям грунтощебнем | 1 м3 | 156 |  |
| 4 | Улаштування водовідвідних канав автогрейдерами | 100 м3 | 0,64 |  |
| 5 | Ремонтне планування узбіч вручну | 100 м2 | 23 |  |
| 6 | Планування узбіч автогрейдером | 1км од.с | 120 |  |
| 7 | Усунення неорганізованих з"їздів | 100 м3 | 1,95 |  |
| 8 | Укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см | 100 м2 | 21 |  |
|  | Дорожній одяг |  |  |  |
| 9 | Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті за допомогою бітумізатора | 100 м | 109 |  |
| 10 | Обробка тріщин із застосуванням ручного заливальника швів | 100 м | 60,6 |  |
| 11 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 4 см | 1000 м2 | 20,6 |  |
| 12 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 8 см [ | 1000 м2 | 24 |  |
| 13 | Усунення колійності дорожніх покриттів за допомогою холодної фрези | 1 м2 | 1900 |  |
| 14 | Прочищення вибоїн та ям за допомогою повітродувки | 100 м2 | 120 |  |
| 15 | Просушування ямки за допомогою пальника-розiгрiвача при виконанні ямкового ремонту. | 1 м2 | 5100 |  |
| 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття площею до 1м2 без розламування старого [товщина шару 50мм] | 1 м2 | 3170 |  |
| 17 | Ямковий ремонт, забивання тріщин та осідань асфальтобетонного покриття за допомогою причіпної дорожньо-ремонтної машини, товщина шару покриття до 20 мм | 100 м2 | 4,21 |  |
| 18 | Ямковий ремонт, забивання тріщин та осідань асфальтобетонного покриття за допомогою причіпної дорожньо-ремонтної машини , товщина шару покриття до 50 мм | 100 м2 | 18 |  |
| 19 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 3 м2 при глибині вибоїн 50 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 1578 |  |
| 20 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 3 м2 при глибині вибоїн 70 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 400 |  |
| 21 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 10 м2 при глибині вибоїн 50 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 500 |  |
| 22 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 10 м2 при глибині вибоїн 70 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 100 |  |
| 23 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 25 м2 при глибині вибоїн 50 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 250 |  |
| 24 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 25 м2 при глибині вибоїн 70 мм без розламування старого покриття | 1 м2 | 100 |  |
| 25 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою бітумізатора , при глибині вибоїн 20 мм. | 1 м2 | 580 |  |
| 26 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою бітумізатора , при глибині вибоїн 50 мм. | 1 м2 | 360 |  |
| 27 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою бітумізатора , товщина шару покриття 70 мм | 1 м2 | 600 |  |
| 28 | Усунення просадок асфальтобетонною сумішшю асфальтоукладальником | 100 т | 4,11 |  |
| 29 | Ущільнення асфальтобетонного шару котками за шість проходів котка по одному сліду | 1000 м2 | 3 |  |
| 30 | Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором | 1 т | 1,8 |  |
| 31 | Усунення колійності із асфальтобетонної суміші автогрейдером | 100 т | 5,5 |  |
| 32 | Усунення колійності, видавлювання вручну | 100 м2 | 20 |  |
| 33 | Ущільнення асфальтобетонного шару котками за чотири проходи котка по одному сліду | 1000 м2 | 2 |  |
|  | Облаштування і обстановка автодоріг |  |  |  |
| 34 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 фарбою по трафарету маркірувальною машиною | 1 м2 | 50 |  |
| 35 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 фарбою маркірувальною машиною | 1 км | 8 |  |
| 36 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 -1.13, 1.14.3 - 1.23 фарбою по трафарету маркірувальною машиною | 1 м2 | 40 |  |
| 37 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | 1 ст | 16 |  |
| 38 | Встановлення залізобетонних стояків для дорожніх знаків з бетонуванням, ІІ група ґрунту | 1 стойка | 10 |  |
| 39 | Встановлення трубчастих сталевих стояків для дорожніх знаків | 1 стойка | 7 |  |
| 40 | Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих стояках односторонніх | 1 знак | 3 |  |
| 41 | Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих стояках двосторонніх | 1 знак | 2 |  |
| 42 | Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків | 1 знак | 2 |  |
| 43 | Зміна на одному стояку односторонніх щитівдорожніх знаків | 1 знак | 20 |  |
| 44 | Влаштування металевого бар’єрного огородження на металевих стояках | 100 м | 4 |  |
| 45 | Заміна металевого бар’єрного огородження | 100 м | 6 |  |
| 46 | Перевезення металевого бар'єрного огородження | т | 25,33 |  |
| 47 | Влаштування турнікетного огородження | 100 м | 1,2 |  |
| 48 | Улаштування основи пiд тротуари з щебеню товщиною 12см | 100м2 | 6 |  |
| 49 | Улаштування асфальтобетонних покриттiв тротуарiвї асфальтобетонної сумiшi товщиною 5 см | 100м2 | 6 |  |
| 50 | Перевезення бітуму дорожнього | т | 0,6 |  |
| 51 | Встановлення бортових каменів вручну | 1 м | 20 |  |
| 52 | Монтаж автопавільона | т | 2 |  |
| 53 | Павільон автобусної зупинки | шт | 1 |  |
| 54 | Ремонт бутової кладки стін окремими місцями | 1 м3 | 36 |  |
| 55 | Розшивання швів кам'яної кладки | 1 м2 | 50 |  |
| 56 | Перевезення інструменту, дорожніх знаків на автомобілі вантажопідйомністю до 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу | 1 км | 3552 |  |