| Технічне завдання по об екту: Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м.Сімферополя (вул.Павленко, вул.Леніна, вул.Горького, вул.Чехова, вул.Карла Лібкнехта, вул.51 Армії, вул.Блюхера, вул.Скрипниченко, вул.Крейзера, вул.Хацко, вул.Красногвардейська, вул.Казанськая, вул.Железнодорожна, вул.Поповкіна, вул.Б. Хмельницького, пров.Лавандовий, вул.Ухтомського, вул.Кр. Партизан, вул.Мраморная) (залишкові роботи) Конкретні торгівельні марки, чи форми, патенти, конструкції або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробник, посилення на яки містять в технічному завданні, можуть бути замінені еквівалентом, який за всіма показниками відповідає проекту(кошторису). |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел. Ремонт а/б покрытия |  |  |  |
| 1 | Снятие асфальтобетонных покрытий дорог при помощи машины для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий "Bobcat", "Caterpillar", шириной фрезерования 410 мм, глубина фрезерования 50 мм [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 100 м2 | 211,115 |  |
| 3 | Погрузка снятого асфальтобетона на транспорт с заменой оборудования [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 1 м3 | 10,556 |  |
| 4 | Перевозка мусора до 10 км | т | 16,889 |  |
| 5 | Разлив вяжущих материалов [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 1т | 12,6669 |  |
| 6 | Битумы нефтяные дорожные МГ и СГ, жидкие | т | 13,046907 |  |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 100т | 40,53408 |  |
| 8 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон пористый] (дорожные)(аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, марка 1 | т | 4093,94208 |  |
| 9 | Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 100м2 | 422,23 |  |
| 11 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, тип Б, марка 1 | т | 5108,983 |  |
|  | Раздел. Ремонт а/б покрытия тротуаров |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 100м2 | 65,5475 |  |
| 13 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала [на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой] | 100м2 | 13,1095 |  |
| 14 | Погрузка мусора экскаваторами на автомобили- самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,25 м3. | 100 т | 4,1955 |  |
| 15 | Перевозка мусора до 20 км | т | 419,55 |  |
| 16 | Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня | 100м2 | 26,219 |  |
| 17 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | м3 | 456,2106 |  |
| 18 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100м2 | 131,095 |  |
| 20 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | 1253,2682 |  |
| 21 | Установка бетонных поребриков на щебеночное основание | м | 767 |  |
| 22 | Поребрик 0,2х0,08х1 | м3 | 12,272 |  |
| 1 | Разметка [точкование] покрытия автомобильной дороги вручную перед нанесением линий горизонтальной дорожной разметки [при выполнении работ на одной половине проезжей части дороги, с движением транспорта по другой половине с интенсивностью более 150 автомобилей в сутки] | 1 км | 4,21 |  |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на покрытие автомобильной дороги с помощью машины маркировальной ручной Line Laser II линий 1.1, (15 см) [ [при выполнении работ на одной половине проезжей части дороги, с движением транспорта по другой половине с интенсивностью более 150 автомобилей в сутки]] | 1 км | 1,345 |  |
| 3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на покрытие автомобильной дороги с помощью машины маркировальной ручной Line Laser II линий 1.5 (15 см) [ [при выполнении работ на одной половине проезжей части дороги, с движением транспорта по другой половине с интенсивностью более 150 автомобилей в сутки]] | 1 км | 1,685 |  |
| 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на покрытие автомобильной дороги с помощью машины маркировальной ручной Line Laser II линий 1.6 (15 см) [ [при выполнении работ на одной половине проезжей части дороги, с движением транспорта по другой половине с интенсивностью более 150 автомобилей в сутки]] | 1 км | 1,18 |  |
| 5 | Нанесение дорожной разметки на покрытие автомобильной дороги с помощью ручной маркировальной машины Line Laser II ліній 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21. [ [при выполнении работ на одной половине проезжей части дороги, с движением транспорта по другой половине с интенсивностью более 150 автомобилей в сутки]] | 1 м2 | 188,5 |  |